## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## ЩЗИП-Н1-М318/1-30-IP54-УХЛ1,     ТУ 3434-001-79740390-2007

(наименование согласовывается с  техническим отделом АО «Хакель»)

- Организация: ______________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________

Конт. телефон (________)___________________  факс (_______) ___________________

- Исполнение корпуса щитка: сталь нержавеющая /сталь окрашенная

- Габаритный размер корпуса ШхВхГ (не более, мм)  600х380х210

- Комплектация щитка дождевой крышей: да/нет

- Комплектация щитка устройством отвода конденсата: да/нет

- Комплектация щитка устройством выравнивания давления: да/нет

- Комплектация щитка шинами для соединения заземляющих проводников:  да/нет

- Материал шин, сечение (не менее, мм): сталь нержавеющая/медь  30х5

- Количество шин:   2 (шт.) с перемычкой

- Число и характеристика присоединений на шину:    15  (шт.), болтовое, М8

- Требуемое IP изделия по ГОСТ14254-96 (не менее):   54   (требования к защитной оболочке).

- Требуемый вид климатического исполнения ЩЗИП по ГОСТ15150-69(У1, УХЛ3, УХЛ2, УХЛ1)

- Подключение шины к контуру заземления через взрывозащищенный разделительный разрядник (IP67) для уравнивания потенциалов Iimp(10/350)=100кА:  да/нет

- Характеристика ввода проводников  в изделие (сверху, снизу, иначе): снизу

- Характеристика способа подключения изделия:

РЕ проводники сечением    16  (мм²),  в количестве     30 (шт.)

Полоса оцинкованная  сечением (мм) 4х25,  в количестве     2 (шт.)

- Характеристика способа монтажа шкафа:

на несущий профиль (указать тип и марку) /на трубу Ø   /на существующую металлоконструкцию

- Дополнительные требования: На внутренней стороне дверцы нанести знак «Заземление» по ГОСТ21130-75 .  __________________________________________________________________________________

- Требуемое количество изделий _____шт.

- Срок поставки ________________ (для согласования)

- Контактное лицо (проектировщик):

Фамилия__________________Имя__________________Отчество________________

Должность______________________________________Подпись ________________

Контактный телефон _(______)______________

Примечание: комплектация по п.п.5,6 используется только при «1» категории размещения ЩЗИП по ГОСТ 15150-69, по п.4 рекомендуется для окрашенного корпуса при «1» категории размещения ЩЗИП по ГОСТ 15150-69.